## Slide 1: Fundamentos de Informática
fernandogdcf@cefetmg.br

## Slide 2: Representação de Informação
Representação de números inteiros binários
  Uma cadeia de 0s e 1s pode ser interpretada de diversas maneiras.
    Para ser interpretada como um número, deve-se decidir se será ou não feito o tratamento do sinal (número positivo ou negativo).
  Números sem sinal: são considerados não negativos e todos os algarismos são utilizados para definir a magnitude do número.
    Exemplo: 100100002 = 1 × 27 + 1 × 24 = 14410
  Obs.: Como visto anteriormente, com 8 bits podemos representar 28 números: {0, 1, 2, . . . , 254, 255}

## Slide 3: Representação de Informação
Representação de números inteiros binários
  Números com sinal: são considerados valores negativos e positivos.
  Desse modo, parte dos bits é utilizada para representar o sinal.
  Serão apresentadas três representações:
    Sinal e magnitude
    Complemento de 1
    Complemento de 2
  O mesmo numeral pode representar dois números diferentes, dependendo da representação utilizada

## Slide 4: Representação de informação
Números inteiros binários sem sinal
  Aritmética: Adição
  Adiciona-se os números normalmente, tal como é feito na aritmética convencional.
  Se existe um “vai-um” para fora do MSB (overflow), o “vai-um” é desprezado.
  Regras:
    0 + 0 = 0
    0 + 1 = 1
    1 + 0 = 1
    1 + 1 = 0 e “vai-um”
    1 + 1 + 1 = 1 e “vai-um”

## Slide 5: Representação de informação
Exemplo: numeral com 5 algarismos
    0 + 0 = 0
    0 + 1 = 1
    1 + 0 = 1
    1 + 1 = 0 e “vai-um”
    1 + 1 + 1 = 1 e “vai-um”
1 .
010102
+ 010012
100112
11 .
110102
+ 110012
?100112
“Vai um”
“Overflow”

## Slide 6: Representação de informação
Números inteiros binários sem sinal
  Aritmética: Subtração
  Subtrai-se os números normalmente, tal como é feito na aritmética convencional.
  Regras:
    0 - 0 = 0
    0 - 1 = 1 (é necessário “pedir emprestado”)
    1 - 0 = 1
    1 - 1 = 0

## Slide 7: Representação de informação
Exemplo: numeral com 5 algarismos
  0 - 0 = 0
  0 - 1 = 1 (é necessário “pedir emprestado”)
  1 - 0 = 1
  1 - 1 = 0
02 .
110102
- 001102
101002
02.
110102
- 110012
000012
“Vem um”
“Vale “2”
no bit
anterior”

## Slide 8: Representação de informação
Números inteiros sem sinal
  Aritmética: Multiplicação
  Multiplica-se os números normalmente, tal como é feito na aritmética convencional.
  Se existe um “vai-um” para fora do MSB (overflow), o “vai-um” é desprezado.
  Regras:
    0 x 0 = 0
    1 x 1 = 1
    1 x 0 = 0
    0 x 1 = 0

## Slide 9
  Aritmética: Multiplicação
  Regras:
    0 x 0 = 0
    1 x 1 = 1
    1 x 0 = 0
    0 x 1 = 0
010102
x 0102
000002
01010 2
+00000 2
00101002
010102
x 1102
000002
01010 2
+01010 2
01111002
“Overflow”

## Slide 10
  Aritmética: Multiplicação
  Regras:
    0 x 0 = 0
    1 x 1 = 1
    1 x 0 = 0
    0 x 1 = 0
010112
x 1112
11111 .
010112
01011 2
+01011 2
10011012
“Overflow”
Aritmética: Multiplicação
Regras:
    0 + 0 = 0
    0 + 1 = 1
    1 + 0 = 1
    1 + 1 = 0 e “vai-um”
    1 + 1 + 1 = 1 e “vai-um”

## Slide 11: Representação de informação
Aritmética: Adição na base 16
  Adiciona-se os números normalmente, tal como é feito na aritmética convencional.
  O mais importante para esta operação é ter em mente os valores dos algarismos representados por letras:
    A + A = 4 e “vai-um” = 14
    F + 1 = 0 e “vai-um” = 10
    5 + 5 = A
    9 + 1 = A
    F + F = E e “vai-um” = 1E
  Exemplo:
1 .
FA01h
+1B78h
11579h

## Slide 12: Representação de informação
Aritmética: Adição na base 8
  Adiciona-se os números normalmente, tal como é feito na aritmética convencional.
  O mais importante para esta operação é ter em mente que nesta base o maior algarismo é 7:
    5 + 5 = 2 e “vai-um” = 12
    7 + 1 = 0 e “vai-um” = 10
    7 + 7 = 6 e “vai-um” = 16
    4 + 1 = 5
  Exemplo:
11 .
21678
+10148
32038

## Slide 13: Representação de informação
Aritmética: Subtração na base 16
  Subtrai-se os números normalmente, tal como é feito na aritmética convencional.
  Quando o algarismo do minuendo for menor que o algarismo do subtraendo, pede-se “16” emprestado representado por “10h” com valor equivalente a “1610”.
  Este “16” emprestado é acrescido ao algarismo do minuendo, assim a subtração poderá ser executada.
  Exemplo:
    A – 5 = 5
    7 – A = D, “pedindo” 10h
16 16 16.
F A 0 1h
+1 B 7 8h
D E 8 9h
1  1 + 16
0  15
A  9
A  9 + 16
F  E

## Slide 14: Representação de informação
Aritmética: Subtração na base 8
Subtrai-se os números normalmente, tal como é feito na aritmética convencional.
Quando o algarismo do minuendo for menor que o algarismo do subtraendo, pede-se “8” emprestado, sendo representado por “108” que possui valor equivalente a “810”.
Este “8” emprestado é acrescido ao algarismo do minuendo. Assim a subtração poderá ser executada .
Exemplo:
  5 - 4 = 1
  1 - 7 = 2, “pedindo” 108
8 .
2 1 6 78
+1 0 7 48
1 0 7 38
6  6 + 8
1  0

## Slide 15: Exercícios
Escreva os numerais resultantes quando cada um dos seguintes números é incrementado em uma unidade.
1.1 1010002
1.2 11102
1.3 777916
1.4 999916
1.5 7378
Efetue as seguintes operações, considerando que os numerais binários representam números inteiros sem sinal.
2.1 01112 + 01112
2.2 01112 - 00112
2.3 1012 x 110112
2.4 110012 -1012
2.5 01112 + 01012
2.6 11112 - 01012
2.7 1102 x 111012
2.8 111102 + 1102

## Slide 16: Exercícios
Efetue as seguintes operações, considerando que os numerais binários representam números inteiros sem sinal. Os numerais estão limitados a 5 algarismos.
3.1 011112 + 001112
3.2 1012 x 10112
3.3 101112 + 101012
3.4 1102 x 11102
Efetue as adições e subtrações dos numerais abaixo:
4.1 FACA16 + CA5Ah
4.2 FA02h - 1015h
4.3 75238 + 101018
4.4 7726o - 5432o

## Slide 17: Agradecimentos
Prof.ª D.Sc. Gabriella Castro Barbosa Costa Dalpra
Prof. M.Sc. Jeronimo Costa Penha
Prof. D.Sc. Anderson Grandi Pires