## Slide 1: Camada Física
Henrique Batista da Silva

## Slide 2
Modelo de referência
Camada de transporte
Camada de aplicação
Camada de rede
Camada de enlace
Camada Física

## Slide 3: Introdução
O objetivo da camada física é transmitir um fluxo bruto de bits de uma camada para outra.
Vários meios podem ser usados para realizar a transmissão:
  Guiados
    Fios de cobre e fibra ótica
  Não-guiados
    Ondas de rádio e raios laser (pelo ar)

## Slide 4: Par trançado
Meio de transmissão mais antigo e ainda mais usado.
Consiste em dois fios de cobre encapados.
A aplicação mais comum é o sistema telefônico.
A largura de banda depende da espessura do fio e da distância percorrida.

## Slide 5: Par trançado

## Slide 6: Cabo Coaxial
Tem melhor blindagem, permite distâncias mais longas e maior velocidade.
TV a cabo, internet.
Consiste em um fio de cobre esticado na parte central envolvido por uma material isolante.
Coaxial

## Slide 7: Fibra ótica
Tem três componentes fundamentais:
  Fonte de luz
  Meio de transmissão
  Detector
Por convenção: 1 pulso de luz indica um bit 1, a ausência de luz o bit 0;

## Slide 8: Fibra ótica
O meio de transmissão é um fibra de vidro ultrafina.
O detector gera um pulso elétrico quando entra em contato com a luz.

## Slide 9: Repetidores
Um repetidor recebe um sinal, restaura esse sinal e o passa adiante.
Ele pode restaurar os sinais de rede para permitir que trafeguem uma distância maior nos meios.
Repetidor

## Slide 10: Largura de Banda
Largura de banda é definida como a quantidade de informações que flui através da conexão de rede durante de um certo período de tempo.
Porque a largura de banda é importante?
  A largura de banda é limitada;
  Não é grátis;
  Item crítico ao desempenho da rede;

## Slide 11: Largura de Banda
Unidade de largura de banda’ | Abreviação | Equivalência
Bits por segundo | bps | 1 bps = Unidade fundamental de largura de banda
Kilobits por segundo | Kbps | 1 kbps = 1.000 bps
Megabits por segundo | Mbps | 1 Mbps = 1.000 Kbps
Gigabits por segundo | Gbps | 1 Gbps = 1.000 Mbps
Terabits por segundo | Tbps | 1 Tbps = 1.000 Gbps

## Slide 12: Transmissão sem fio
Comunicação móvel ou fixa de difícil acesso.
Meio de transmissão é o ar, e a transmissão é feita através de ondas eletromagnéticas em alguma frequência determinada.
O conjunto das frequências de transmissão é chamado espectro eletromagnético.

## Slide 13: O espectro eletromagnético
Elétrons quando se movem criam ondas eletromagnéticas que se propagam livremente.
Prevista pelo físico James Clerk Maxwell (1865).
O número de oscilações por segundo é chamado frequência (Hz).
A distância entre dois pontos máximos ou mínimos é chamado comprimento de onda

## Slide 14: O espectro eletromagnético
Velocidade da onda (no vácuo):
  Velocidade da luz = 3 x 108 m/s ou 300.000 Km/s.

## Slide 15: Transmissão de rádio
Fáceis de gerar, percorrem longas distâncias.
Se propagam em todas as direções a partir da fonte.
Em baixa frequência, contornam obstáculos, mas perdem potência rapidamente (LANs e MANs).
Em alta frequência, se propagam em linha reta, em grandes distância e penetram paredes.

## Slide 16: Transmissão de rádio
Podem ser absorvidas pela chuva.
Em todas as frequências, estão sujeitas a interferência.
Nas bandas VLF, LF MF, as ondas de rádio se propagam perto do solo.

## Slide 17: Transmissão de rádio
Radiodifusão AM utiliza banda MF.
Nas bandas HF e VHF alcançam a ionosfera e são ricocheteadas.

## Slide 18: Transmissão micro-ondas
Grandes distâncias em linha reta: WANs
Antenas parabólicas são usadas para concentrar a transmissão em um ponto a fim de garantir um sinal mais forte (devem alinhas com precisão).
A terra pode interferir em transmissões muito distantes devido a sua curvatura, por isso repetidores podem ser necessários.

## Slide 19: Infravermelho
É uma frequência abaixo do espectro visível, usada para comunicação de curta distância.
Não atravessam obstáculos sólidos.
Só podem ser usadas em ambientes fechados sem luz direta do sol.
Exemplo: controle remoto.

## Slide 20: Satélite de comunicação
Um satélite por ser comparado a um repetidor de micro-ondas no céu.
Existem 3 tipos de satélites:
  Geoestacionários (GEO):
    Aproximadamente 36000 Km.
    Usado na propagação do sinal de TV.
  Órbita média:
    Aproximadamente 18000 Km.
    Exemplo: satélites GPS (Sistema de posicionamento Global).

## Slide 21: Satélite de comunicação
  Baixa órbita:
    750 Km.
    Usado para Internet banda larga.

## Slide 22: Camada de Enlace
Henrique Batista da Silva

## Slide 23
Modelo de referência
Camada de transporte
Camada de aplicação
Camada de rede
Camada de enlace
Camada Física

## Slide 24: Introdução
Uma máquina A coloca bits em um fio que é transmitido para máquina B.
Infelizmente, erros ocasionais podem ocorrer durante esta transmissão.
A camada de enlace tem como principal finalidade garantir um canal livre de erros de transmissão. Além de regular o fluxo de dados entre transmissores e receptores.

## Slide 25: Projeto da camada de enlace
A camada de enlace recebe os pacotes da camada de rede e os encapsula em quadros para transmissão.
Cada quadro contém um cabeçalho e o campo de carga útil.

## Slide 26: Serviços
Objetivo, transferir dados para a camada de rede.
A camada de enlace pode oferecer os serviços:
  Sem conexão e sem confirmação.
    Pacotes são enviados, sem se preocupar com perdas.
  Sem conexão e com confirmação.
    Pacotes são enviados, caso haja perdas, eles são reenviados.
  Orientado a conexão e com confirmação.
    Garantia de que cada quadros será recebido uma única vez na ordem correta.

## Slide 27: Enquadramento
A estratégia adotada é dividir o fluxo de bits em quadros, calcular um pequeno valor, chamado checksum para cada quadro e incluir essa soma de verificação no quadro quando ele for transmitido.
Quando um quadro chega ao destino, o total de verificação (checksum) é recalculado.
  Se o valor recém-calculado for diferente do que o que esta contido no quadro, a camada de enlace saberá que houve um erro.
  Providência: descartar o quadro defeituoso e possivelmente enviar um relatório de erros de volta.

## Slide 28: Enquadramento
Existem 4 métodos para enquadramento:
  Contagem de caracteres
  Bytes de flag com inserção de bytes
  Flags iniciais e finais, com inserção de bits
  Violação de condição de camada física

## Slide 29: Contagem de caracteres
Utiliza um campo de cabeçalho para especificar o número de bytes no quadro.
No destino, a camada lê o primeiro byte e sabe quantos virão em seguida e onde termina o quadro.
O problema é que a contagem pode ser adulterada por um erro de transmissão. E o byte identificador por obter outro valor.
Mesmo que o checksum esteja incorreto, o destino não saberá onde o quadro termina para reenviar o quadro de volta a origem solicitando retransmissão.
Tal abordagem não é mais usada.

## Slide 30: Bytes de flag com inserção de bytes
Dois bytes de flag consecutivos indicam o fim de um quadro e o início do próximo.
Contorna o problema de sincronização, pois se ocorrer um erro, haverá um flag especial que indicará o início e fim de cada quadro.
O problema é que é possível que os bytes de flag ocorram nos dados, interferindo no enquadramento.
A solução é inserir um caractere de escape especial imediatamente antes de cada byte de flag. Assim se o byte de flag ocorrer nos dados, ele será distinguido pela ausência ou presença do caractere de escape.
A camada de enlace receptora remove o caractere antes de entregar os dados a camada de rede.
Técnica chamada de inserção de bytes (byte stuffig).
Utilizado no protocolo PPP

## Slide 31: Flags iniciais e finais, com inserção de bits
Cada quadro começa e termina com um padrão de bits especial, 01111110.
Quando a camada de enlace encontra cinco valores 1 consecutivos nos dados, a camada de enlace do transmissor automaticamente insere um bit 0 no fluxo que está sendo enviado.
O receptor remove o 0 (ao ver cinco 1 consecutivos) e envia para camada de rede.
  Se os dados do usuário contiverem o padrão 01111110, será enviado, 01111010, mas será armazenado no receptor como 01111110.
  A sequência de bits de flag ocorrem apenas nos limites dos quadros.
Usado pelo padrão USB.
Problema: aumento no comprimento do quadro, caso este contenha muitos padrões de flags nos dados (cada padrão receberá um bit antes da transmissão)

## Slide 32: Violação de condição de camada física
Utiliza sinais reservados da camada física para indicar o início e o fim de cada pacote.
Não é preciso inserir bits nos dados.

## Slide 33: Controle de erros
Como ter certeza de que todos os quadros serão entregues na camada de rede de destino e na ordem apropriada.
A forma mais comum de garantir uma entrega confiável é dar ao transmissor algum tipo de feedback.
O receptor retorna quadros de controle com confirmações positivas e negativas, caso haja algum problema, os quadros são reenviados.

## Slide 34: Controle de erros
Pode ocorrer de quadros se perderem durante a transmissão. Receptor não receberá nada e emissor não saberão como prosseguir.
Para evitar tal problema, utiliza-se timers na camada de enlace.

## Slide 35: Controle de erros
O timer é ativado toda vez que um quadro é enviado.
Se o quadro se perder, o emissor não receberá uma confirmação e o tempo se esgotará.
O emissor então fará alguma ação.
  Por exemplo, reenviar o quadro perdido.
    Problema: risco de reenviar o mesmo quadro mais de uma vez.
    Solução: atribuir números de sequência aos quadros retransmitidos, de modo que o receptor possa distinguir as retransmissões do original.

## Slide 36: Controle de fluxo
Emissor emite quadros mais rápido que o transmissor possa aceitá-los.
Soluções:
  Controle de fluxo baseado em feedback:
    O receptor envia de volta ao transmissor informações que permitam a ele enviar mais dados.
  Controle de fluxo baseado na velocidade:
    Protocolo limita a velocidade com que os transmissores podem enviar dados, sem o feedback (são parte da camada de transporte).

## Slide 37: Detecção e correção de erros
Em muitos meios de comunicação (como sem fio) erros sempre ocorrem. Como lidar com eles?
Duas estratégias básicas:
  Incluir informações redundantes suficientes para permitir que o receptor quais foram os dados transmitidos. Usa código de correção de erros (correção adiantada de erros).
    Melhor para canais sem fio (muitos erros ocorrem).
  Incluir apenas a redundância suficiente para permitir que o receptor deduza que houve um erro e solicite a retransmissão. Usa código de detecção de erros.
    Muito usado em fibra ótica, poucos erros ocorrem e é uma canal rápido (retransmissão não é um problema).

## Slide 38: Protocolos básicos de enlace de dados
Protocolo Simplex sem restrições:
  Simples, não se preocupa com a possibilidade de erros.
  Só transmite em um sentido (Simplex), considera as camadas sempre prontas, e um canal livre de erros.
  Protocolo imaginário, pois não trata nem do controle de fluxo e nem da correção de erros

## Slide 39: Protocolos básicos de enlace de dados
Protocolo Simplex Stop-And-Wait em um canal livre de erros:
  Ainda considera uma canal de comunicação livre de erros e tráfego de dados do tipo simplex (um sentido).
  Trata o problema de impedir que o transmissor sobrecarregue o receptor com quadros mais rapidamente que ele consegue processar.
  Montar um receptor poderoso o bastante para processar o fluxo contínuo de dados
  Problema: exige hardware dedicado e desperdiça recursos se a velocidade do enlace for baixa.
  Solução: após processar um quadro o receptor oferece feedback ao transmissor (enviando um quadro fictício, de confirmação). Transmissor é obrigado a esperar a chegada do quadro fictício para continuar enviando (stop-and-wait).

## Slide 40: Protocolos básicos de enlace de dados
Protocolo Simplex Stop-And-Wait em um canal com ruído:
  Situação em que pode haver erros e quadros serem danificados ou perdidos durante o envio.
  Uma solução seria uma variação do protocolo anterior, com a inclusão de um timer. A máquina transmissora enviaria o quadro e aguardaria por um certo tempo o pacote de confirmação. A maquina receptora receberia o pacote, se danificado (checksum estivesse incorreto) não enviaria confirmação. Ao se esgotar o timer, a máquina transmissora enviaria o quadro novamente.
  Problema: e se o pacote de confirmação fosse perdido? A máquina transmissora não receberia a confirmação e ao final do timer enviaria o quadro novamente. A camada de enlace da máquina receptora receberia um quadro duplicado e o entregaria a sua camada de rede. Ou seja, ocorrerá uma falha.

## Slide 41: Protocolos básicos de enlace de dados
Protocolo Simplex Stop-And-Wait em um canal com ruído:
  Solução: incluir um número de sequência de cabeçalho a cada quadro enviado.
  Receptor espero por um quadro e seu número de sequência. Se estiver correto, repassa para a camada de rede e envia a confirmação. Em seguida o próximo número de sequência esperado é incrementado (0 passa a ser 1 e 1 passa a ser 0). Apenas um bit é utilizado.
  Se o quadro de confirmações se perder, o transmissor enviará a confirmação novamente com o mesmo numero de identificação, que então será descartada pelo receptor.
  Protocolos assim são chamados de solicitação de repetição automática, ou ARC (Automatic Repeart reQuest)

## Slide 42: Protocolos de janela deslizante
Considera-se agora que os dados são transmitidos nos dois sentidos (full-duplex).
Neste caso, os quadros de dados enviados de A para B são misturados com os quadros de confirmação enviados de A para B.
Ao verificar o tipo kind no cabeçalho o receptor pode identificar se o quadro é de dados ou confirmação.
Quando um quadro de dados chega ao destino, ao invés de imediatamente enviar um quadro de controle separado, o receptor espera até sua camada de rede enviar o próximo pacote a ser transmitido.
A confirmação é acrescida ao quadro de dados que está sendo enviado, por meio do campo ack.
A confirmação pega carona no próximo quadro (piggybacking).
Proporciona melhor utilização da largura da banda.

## Slide 43: Protocolos de janela deslizante
Piggybacking apresenta uma problema se a camada de enlace da máquina A esperar pelos pacotes da camada de rede um tempo maior que o timer da camada de enlace da máquina B.
Se esse tempo em B for excedido, a máquina B enviará o ultimo quadro novamente, invalidado o processo de confirmação.
A solução é, se a camada de enlace da máquina A demorar muito a receber os pacotes da camada de rede para acrescentar a confirmação, ela enviará um quadro com a confirmação separado para a máquina B.

## Slide 44: Protocolos de janela deslizante
Nos protocolos de janela deslizante, cada quadro enviado contém um número de sequência, de 0 até um número máximo. Em geral este valor máximo é .
O protocolo stop-and-wait, por exemplo, utiliza n = 1, restringindo o número de sequência a 0 e 1.

## Slide 45: A camada de enlace e a Internet
Rede ponto a ponto:
  O princípio é conectar workstations via dial-up (conexão discada) à Internet (Protocolo PPP – Point-to-Point Protocol).

## Slide 46: Referências
TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 4ª Edição: Campus, 2003