## Slide 1: Fundamentos de Informática
fernandogdcf@cefetmg.br

## Slide 2: Sistemas de Numeração
Sistema Binário ou base 2
  Possui apenas dois algarismos distintos para sua representação, sendo esses o 0 e o 1 (bit).
  É amplamente utilizado em sistemas digitais, pois é simples projetar um circuito eletrônico para operar com apenas dois níveis de tensão.
  Com n algarismos binários pode-se formar 2n numerais, onde a0 é o bit menos significativo (LSB - Least Significant Bit) e an o bit mais significativo (MSB - Most Significant Bit). Exemplo:
    1 algarismo: {0, 1}
    2 algarismos: {00, 01, 10, 11}

## Slide 3: Sistemas de Numeração
A conversão de bases (10 → 2 e 2 → 10) é feita utilizando os procedimentos descritos anteriormente.
11 |2 .
1 5 |2 .
1 2 |2 .
0 1 |2 .
1 0 .
Restos na ordem inversa: 01203
Logo, 1110 = 010114
10112
= 1 x 2³ + 0 x 2² + 1 x 2¹ + 1 x 20
= 8 + 0 + 2 + 1 = 1110

## Slide 4: Sistemas de Numeração
Sistema Binário ou base 2
  Pesos associados às posições dos algarismos:
  Desse modo, para cada algarismo igual a 1 somamos o peso relativo à sua posição:
100102 = 1 × 24 + 1 × 21 = 16 + 2 = 1810
011012 = 1 × 25 + 1 × 23 + 1 × 22 + 1 × 20 = 32 + 8 + 4 + 1 = 4510
n | ... | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Posição
an | ... | a5 | a4 | a3 | a2 | a1 | a0 | Numeral
2n | ... | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | Pesos
 | ... | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 

## Slide 5: Sistemas de Numeração
Sistema Octal ou base 8
  Possui oito algarismos distintos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) para sua representação.
  Um numeral octal pode ser formado pela justaposição de três algarismos binários.
  A tabela ao lado apresenta a correspondência aos sistemas Decimal e Binário.
Decimal | Binário | Octal
0 | 000 | 0
1 | 001 | 1
2 | 010 | 2
3 | 011 | 3
4 | 100 | 4
5 | 101 | 5
6 | 110 | 6
7 | 111 | 7

## Slide 6: Sistemas de Numeração
A conversão de bases (2 → 8) é direta, bastando agrupar os algarismos de 3 em 3 (a partir do LSB).
Exemplo: 110100012 =
011 010 001 =
3 2 1 = 3218
De forma análoga, a conversão de bases (8 → 2) também é direta.
Exemplo: 3218 =
3 2 1 =
011 010 001 = 110100012

## Slide 7: Sistemas de Numeração
Sistema Hexadecimal ou base 16
  Possui dezesseis algarismos distintos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F) para sua representação.
  Um numeral hexadecimal pode ser formado pela justaposição de quatro algarismos binários.
Decimal | Binário | Hexadecimal | Decimal | Binário | Hexadecimal
0 | 0000 | 0 | 8 | 1000 | 8
1 | 0001 | 1 | 9 | 1001 | 9
2 | 0010 | 2 | 10 | 1010 | A
3 | 0011 | 3 | 11 | 1011 | B
4 | 0100 | 4 | 12 | 1100 | C
5 | 0101 | 5 | 13 | 1101 | D
6 | 0110 | 6 | 14 | 1110 | E
7 | 0111 | 7 | 15 | 1111 | F

## Slide 8: Sistemas de Numeração
A conversão de bases (2 → 16) é direta, bastando agrupar os algarismos de 3 em 4 (a partir do LSB).
Exemplo: 110100012 =
1101 0001 =
D 1 = D116
De forma análoga, a conversão de bases (16 → 2) também é direta.
Exemplo: D116 =
D 1 =
1101 0001 = 110100012

## Slide 9: Exercícios
Converta os seguintes numerais binários em decimal.
  1011112
  1001100100012
  111101112
  1110010111b
Converta os seguintes numerais decimais em binário.
  2910
  89d
  215
  1023
  213310
Converta os seguintes numerais hexadecimais em seu equivalente decimal.
  7A416
  A7FDh
  165416
  8FFh

## Slide 10: Exercícios
Converta os seguintes numerais decimais em seu equivalente hexadecimal.
  905d
  919d
  70110
  65535
Converta os numerais binários do Exercício 1 em seu equivalente hexadecimal.
Converta os numerais hexadecimais do Exercício 3 em seu equivalente binário.
Converta os numerais hexadecimais do Exercício 3 em seu equivalente octal.

## Slide 11: Agradecimentos
Prof.ª D.Sc. Gabriella Castro Barbosa Costa Dalpra
Prof. M.Sc. Jeronimo Costa Penha
Prof. D.Sc. Anderson Grandi Pires