## Slide 1: Camada de Transporte
Henrique Batista da Silva

## Slide 2
Modelo de referência
Camada de transporte
Camada de aplicação
Camada de rede
Camada de enlace
Camada Física

## Slide 3: Introdução
Dividir os pacotes em unidades menores e enviá-los para a camada de rede, garantindo o recebimento dos pacotes na outra extremidade.
Existem dois protocolos fim a fim:
  TCP (Transmission Control Protocol): protocolo confiável orientado a conexão.
  UDP (User Datagrama Protocol): protocolo sem conexão e não confiável.

## Slide 4: Serviço de transporte
Oferece serviço confiável de transporte a camada superior (aplicação).
Os serviços de transporte podem ser:
  Orientados a conexão:
    3 fases - estabelecimento, transferência de dados e encerramento.
  Não orientado a conexão:
    Semelhante ao serviço sem conexão da camada de rede

## Slide 5: Serviço de transporte
Muito semelhante a camada de Rede.
Mas há diferenças, pois a camada de rede não é confiável (as redes reais podem perder pacotes).
Em contrapartida, o serviço de transporte (se orientado a conexão) é confiável.

## Slide 6: Serviço de transporte
As redes reais não são infalíveis, portanto:
  A função da camada de transporte é oferecer um serviço confiável sobre uma rede não confiável.
Exemplo:
  O processo A insere dados em um extremidade e o processo B recebe na outra.
  O transporte orientado a conexão consiste em ocultar imperfeições do serviço de rede.
  A e B se comunicam de forma livre de erros.

## Slide 7: Portas
Somente os campos IP origem e IP destino não são suficientes para identificar uma conexão.
É preciso identificar a porta de origem e a porta de destino, bem como qual protocolo esta sendo utilizado (TCP ou UDP).

## Slide 8: Primitivas de serviço de transporte
  LISTEN: coloca porta em modo de espera;
  CONNECT: estabelece conexão para uma porta;
  SEND: envia dados
  RECEIVE: recebe dados
  DISCONNECT: desconecta uma conexão ativa;
Transmissões não orientadas a conexão, as chamadas CONNECT e DISCONNECT não são usadas.

## Slide 9: Protocolos de Transporte da Internet: UDP
UDP oferece um meio para as aplicações enviarem datagramas IP encapsulados sem que seja necessário estabelecer conexão.
Pacote UDP contém somente as portas de origem e destino, o tamanho e o checksum do pacote.

## Slide 10: UDP
UDP não realiza controle de erros ou retransmissão após a recepção de um segmento incorreto.
Uso: interações cliente/servidor e multimídia.
  Cliente envia uma pequena solicitação ao servidor e espera resposta de volta (se a resposta se perder, espera-se o timeout e tentará de novo).
  Multimídia: vídeo em tempo real.

## Slide 11: Protocolos de Transporte da Internet: TCP
TCP projetado para oferecer um fluxo confiável de bytes fim a fim, confiável em uma Inter rede não confiável;
TCP quebra os blocos de dados do usuário e transmite em pacotes IP (de tamanho em geral de 1500 bytes);
Como a camada IP não garante a entrega dos datagramas é função do TCP transformar a conexão confiável.

## Slide 12: O Modelo de Serviço TCP
Consistem em endereços IPs e portas de comunicação do protocolo;
Algumas portas atribuídas: (até 1024 são reservadas, acima até 65535 uso livre)
  FTP: 21;
  SSH: 22;
  Telnet: 23;
  SMTP: 25;
  HTTP: 80;
  POP3: 110;

## Slide 13: Diferença básica entre o TCP e o UDP
TCP garante que o dado vai chegar ao seu destino corretamente.
UDP não tem garantia de entrega de dados.
O TCP possui diversos controles para garantir que o dado irá chegar corretamente ao destino. Por isso é mais lento que o UDP.
O UDP Você simplesmente envia um dado e reza para que ele chegue do outro lado.

## Slide 14: Exemplo de aplicação Cliente Servidor
Primeiramente é preciso instalar um determinado serviço em um servidor.
Exemplo:
  O servidor de HTTP (Web Server) do Universo Online - www.uol.com.br (200.241.5.65) é configurado para a porta 80 (default para este serviço)

## Slide 15: Exemplo de aplicação Cliente Servidor
Após o serviço instalado, um determinado Cliente pode acessar o serviço. Ex:
  O usuário da máquina 200.241.16.8 deseja acessar a página do universo online
  Neste momento o sistema operacional lhe da uma porta escolhida randomicamente para fazer a conexão TCP

## Slide 16: Exemplo de aplicação Cliente Servidor
Teremos portanto:
  IP Origem: 200.241.16.8 (Máquina Local)
  Porta Origem: 3478 (SO fornece)
  IP Destino: 200.246.4.65 (Máquina Remota)
  Porta Destino: 80 (Porta Default do serviço de WWW, não pode ser alterada)

## Slide 17: Exemplo de aplicação Cliente Servidor
Suponha que abramos uma outra janela do Browser, teremos então:
  IP Origem: 200.241.16.8 (Máquina Local)
  Porta Origem: 4312 (SO fornece outra)
  IP Destino: 200.246.4.65 (Máquina Remota
  Porta Destino: 80 (Porta Default do serviço de WWW, não pode ser alterada)

## Slide 18: Exemplo de aplicação Cliente Servidor
Suponha que outra pessoa esteja acessando a mesma página:
  IP Origem: 200.30.20.83 (Máquina Local)
  Porta Origem: 4312 (SO fornece pode ser igual a de outra máquina)
  IP Destino: 200.246.4.65 (Máq. Remota)
  Porta Destino: 80 (Porta Default WWW)

## Slide 19: A Mensagem em Camadas
Remetente
Mensagem
Escrita
Envelope
Agência
Rodovia/Malote
Envelope
Agência
Mensagem
Escrita
Destinatário
-Você tem uma ideia e deseja comunica-la a outra pessoa
-Tem de escolher a forma de expressar essa ideia

## Slide 20: Referências
TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 4ª Edição: Campus, 2003